望江县中医院自助机功能及参数要求

### 1、采购内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能自助机 | 4 | 7 | 280000 |  |
| 备注：自助机应当包含自助机软件平台、运维监控平台，宣教系统管控平台，人脸识别系统 |

### 多功能自助机功能需求

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能 自助机 | 支持识别物理身份介质，包含磁条卡、身份证（含外国人永居证）、社保卡（电子社保卡），并支持就诊卡发卡 支持识别电子身份介质，包含电子就诊卡二维码、条形码、电子医保凭证、安庆市全民电子健康码、安康码 支持人脸识别 支持内置安装黑白激光打印机，用于打印电子发票，检验检查报告，门诊病历 5、支持安装小票打印机，用于打印各类凭条 |  |
| 2 | 软件平台 | 支持通过各类物理身份介质、电子身份介质进行门诊挂号、自助缴费、自助退号、自助预约检验检查、预约取号、住院押金缴纳。 2、支持通过各类就诊介质、体检导引单自助缴纳体检费用 3、支持多种自助缴费支付方式，包括微信、支付宝、银联卡、刷脸支付。 4、支持预约与挂号记录查询，检验检查结果查询及报告打印。 5、支持门诊病历打印。 6、支持电子发票查询及打印 7、支持医保（电子医保凭证）自助结算 8、支持挂号成功自动打印就诊凭条及就诊凭条补打。 9、支持智能导诊。 10、支持政策性接口以及功能对接 |  |
| 3 | 运维监控平台 | 支持实时监控各类自助设备的运行状态，包括运行、故障、离线等。 实时监控自助机设备的配套设备的运行状态，包括但不限于发卡缺卡状态、打印机缺纸张状态、凭条缺纸，打印机墨状态等等。 3、支持对自助机的使用情况进行统计分析，如挂号次数、发卡数量、预约情况、打印情况统计，缴费情况统计等等。 |  |
| 4 | 宣教系统 管控平台 | 支持后台统一发布图片，宣教视频播放，业务宣传等宣传视频发布等，并支持放置于不同地点的自助机分别发布不同的内容 |  |
| 5 | 人脸识别系统 | 1、支持通过人脸识别实现建档、门诊挂号、预约、取号、缴费、取报告、查询等功能 |  |

### 3、自助机设备配置参数

| 门诊多功能自助机 |
| --- |
| 序号 | 功能模块 | 技术参数 |
| 1 | 机柜 | 钢制柜体，钢板厚度≧1.5mm，外表面进口户外金属喷涂工艺，可消毒擦拭；柜门密闭性能良好，机柜采用前后门均可维护，自带LED灯条指示功能。面板可拆卸设计。 |
| 2 | 显示模组 | 显示屏技术参数： ★显示器尺寸≥43 英寸 显示比例 16：9 背光类型 LED 像素大小 0.4902mm x 0.4902mm 最佳分辨率 1920 × 1080 @ 60 Hz 防水性能（正面） IP65 输入电源 ACC 220V±5% 功率 最大功耗65W，待机功耗3W，关机功耗2W 环境温度 工作: 0℃-40℃； 存储: -20℃-60℃ 环境湿度 工作: 20℃-80℃； 存储: 10℃-90℃ |
| 3 | 主控模组 | 芯片组：IntelH81 CPU: Intel酷睿i5 7代 主频≥3.2G 内存： DDR3 内存，≥8G； 固态硬盘≥256G； 主板功能：支持看门狗，无盘启动，网络唤醒，上电开机，定时开机 工作温度：-10 ~ 60℃ 存储温度：-20 ~ 70℃ |
| 4 | 凭条打印 | 打印方式：热敏行点式打印 工作电压：DC 24V/2A 打印速度：Max:150mm/s 分辨率：203dpi(8dots/mm) 打印宽度：72mm-80mm 纸张类型：热敏纸卷 纸张宽度：79.5±0.5mm 纸张厚度：0.055-0.09mm 纸卷外径/内径：Max:80mm;min:13mm 侦测： 加热头温度：热敏电阻 缺纸：光电侦测 纸将尽：光电侦测 取纸侦测：光电侦测+闪烁灯 接口：串口（RS232/TTL），USB 切刀：自动切刀 全切+半切同时支持 打印寿命：≥100Km 切刀寿命：≥100万次 |
| 5 | 扫描模组 | 图像传感器：CMOS 分辨率：640*480 识别码制：1D(Code 128,Code 39 ,Code 32,Code 93等) 2D(汉信码，PDF417，QR code等) 识别精度：≥4mil 光源：LED 视场角度：水平≥45°垂直≥34° 材质：V0级防火ABS识读窗（钢化玻璃） 防护等级：IP67 |
| 6 | 多合一读卡模组 | 特点：电动吸卡吐卡、三卡合一（磁卡、IC卡、RF卡）、带安全闸门，防止异物插入、具有掉电吐卡功能、配有“卡嘴灯”提示可防止卡片遗留在读卡机内、具有电路保护功能 符合ISO 7810标准 符合ISO 7811标准 符合ISO 7816标准 符合符合 ISO14443-3标准 符合 GB9254-2008（A 级）测试要求 |
| 7 | 密码键盘模组 | 输入键盘：10个数字键，6个功能键 键扩充性：外接2片4键功能键 安全特性：防水、防尘、防暴、防拆。 安全性能：密钥、程序及敏感数据拆封自毁。 密码算法：通用DES，固件Cyy以上才有Triple DES 防护级别：IP65(键表面) 符合标准：ISO9564、IBM3624、ANSI X9.8、ANSI X9.9、ANSI X9.19 |
| 8 | 身份证证阅读模组 | 符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》 符合GA 467-2013《 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范 》中7.3条和7.4条 GA/T1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 GA/T1011-2019《居民身份证指纹采集和比对技术规范》 2017版《2017版外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（试行）》 2018版《港澳台居民居住证机读信息规范（试行版）》 断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态 功耗：读卡时≤1.25瓦 |
| 9 | 医保卡读卡模组 | 医保社保卡读卡器，符合当地市民卡读卡要求。 符合LD/T32-2015 社会保障卡规范。 |
| 10 | 发卡模组 | 支持卡片：1、卡片尺寸：宽度:55 mm，长度：86 mm，2、厚度: 0.2mm--1.2mm（出厂标准 0.8mm）；2、 磁卡规格（1）物理特性：符合 ISO 7810 和 7811 标准 （2）卡片尺寸：符合 ISO 7810 ID-1-型卡标准 （3）记录格式：符合 ISO 7811-2/-4/-6 标准 （4）记录容量：第一轨（IATA）:最大 79 个字符（6 位+1 奇偶） 第二轨（ABA）：最大 40 个字符（4 位+1 奇偶） 第三轨（MINTS）最大 107 个字符（4 位+1 奇偶） 3、接触式IC卡（符合ISO 7816）Mifare TypeA非接触IC卡，支持非接触卡的卡型为符合ISO14443国标标准的Mifare 1 S50。 防盗卡：异形卡嘴及抖动进卡方式结合，可防止盗卡。 进卡方式： （1）磁信号方式进卡（磁卡）：卡机在检测到卡片有磁信号情况下才允许进卡。 （2）开关方式进卡（非磁卡）：卡机当检测到有卡片插入时便会允许进卡（卡机是通过光电传感器检测，当卡片宽度不符合要求或卡片为透明卡片时卡片将不被允许进卡）。 卡栈装载量：标准 0.76mm 厚度非凸字卡装载量为：150张，标准 0.76mm 厚度凸字卡装载量为：120 张，0.4mm 厚度非凸字卡装载量为：300 张 回收箱容量：标准卡容量为25张（此位置有回收槽和回收通道两种收卡装载方式可选） 寿命：发卡寿命：100 万次，磁头寿命：50 万次，IC头触点：50 万次 环境条件：工作温/湿度：0℃--50℃/0-90%（无凝结），贮存温/湿度: -25℃—80℃/0—90%(无凝结) |
| 11 | 打印模组 | 黑白激光打印机 打印速度：单面A4:38PPM，双面A4：31PPM 首页打印时间：6.9秒 分辨率(dpi)：1200 x 1200 dpi 打印语言：PCL6 双面打印：支持 纸张输入容量：标配纸盒250页 耗材类型：鼓粉一体 介质类型：普通纸／薄纸／再生纸 介质尺寸：A4, A5 介质重量范围：60-120 g/m2 出纸方向：上部出纸 尺寸：357mm x 381mm x 216mm |
| 12 | 脸摄像头模组 | 算法芯片：专用3D计算芯片：MX6000 isp 彩色图像处理：支持UVC 3D结构光摄像头 深度计算处理器 MX6000 彩色图像独立输出：8M 支持深度图与彩色图硬件对齐 安全性：Classl |